## Slide 1: Računalna detekcija QRS kompleksa u uvjetima patoloških promjena u morfologiji signala EKG-a
Hana Ivandić

## Slide 2: Zadatak
Uklanjanje šuma iz signala EKG-a
Detekcija QRS kompleksa
Klasifikacija detektiranih QRS kompleksa
Usporedba s anotacijama

## Slide 3: Elektrokardiogram (EKG)
Zapis elektrokardiografa
12 – kanalni
Dijelovi:
  P val – depolarizacija pretklijetke (0,1-0,3 mV)
  QRS kompleks – depolarizacija klijetke (0,5-3 mV)
  T val – repolarizacija klijetke (0,2-0,4 mV)

## Slide 4: Baza podataka
MIT-BIH Arrhythmia Database
48 signala
2 kanala: MLII i V1 (V2, V5)
Anotacije

## Slide 5: Uklanjanje šuma: Valićna transformacija
Skaliranje i translacija osnovne valićne funkcije (Symlet 4)
Filtriranje -> koeficijenti aproksimacije i koeficijenti detalja
Rezanje koeficijenata

## Slide 6: Valićna transformacija
MATLAB funkcija wdenoise
2 stupnja
„UniversalThreshold“ -> prag uklanjanja šuma po formuli
„Soft“ rezanje koeficijenata -> glađi prijelazi
„Level Dependent“ -> rezultat ovisi o dobivenim koeficijentima
na svim stupnjevima (procjena varijance šuma)

## Slide 7: Detekcija QRS kompleksa
Filtriranje signala EKG-a (granične frekvencije 12 i 19 Hz)
Transformacija u fazor
Amplituda i faza
, = 0,001

## Slide 9: Rezultat

## Slide 10: Usporedba
True Positive -> za detektirani zubac postoji notacija
False Positive -> zubac nije detektiran, ali postoji notacija
False Negative -> zubac je detektiran, ali ne postoji anotacija
Osjetljivost, pozitivna predvidivost
= 98,71%
= 99,09%

## Slide 11: Preuranjena ventrikularna kontrakcija (PVC)
Otkucaj nastaje u klijetkama
Produženo trajanje QRS kompleksa
Povećanje nastalog električnog potencijala
Suprotna polarnost T vala
Nepostojanje P vala
Povećani RR interval

## Slide 12: Klasifikacija detektiranih QRS kompleksa
Izdvajanje karakterističnih veličina:
  AUC (površina ispod QRS kompleksa)
  Razlika AUC trenutnog i prethodnog QRS kompleksa
  Duljina trenutnog RR intervala
  Duljina prethodnog RR intervala
  Razlika duljine trenutnog i prethodnog RR intervala
  Amplituda trenutnog QRS kompleksa
  Razlika amplituda trenutnog i prethodnog QRS kompleksa

## Slide 13: Klasifikacija detektiranih QRS kompleksa
Klase: 1) preuranjena ventrikularna kontrakcija (V)
2) normalni otkucaj (N)
Metoda k najbližih susjeda, k = 1
Model klasifikatora -> ugrađena funkcija fitcknn
Treniranje -> 36 signala
Testiranje -> 12 signala -> funkcija predict
Rezultati nakon treniranja nad balansiranim skupom podataka
Rezultati nakon treniranja nad nebalansiranim skupom podataka
99,15%
96,82%
96,63%
99,02%

## Slide 14: Zaključak
Uspješna detekcija QRS kompleksa i uz postojanje aritmija
Manja odstupanja rezultata kod treniranja nad balansiranim skupom
Većina otkucaja ispravno klasificirana
98,71%
99,09%
99,15%
96,82%
96,63%
99,02%